| Ящики управления освещением серий ЯУО.9601, ЯУО.9602 предназначены для местного, дистанционного или автоматического управления освещением. Ящики управления освещением могут применятся в осветительных и облучательных установках сельскохозяйственных производств для организации «светового дня» в птицеводческих и животноводческих помещениях, при искусственном выращивании овощных культур и т.д. Ящики управления освещением обеспечивают: включение и отключение осветительной установки в заданные периоды времени (например, в технологические перерывы в работе цеха) по программам, задаваемым реле времени 2РВМ, CRONO, ТЭМ181 или анологом (только схема ЯУО.9601) параллельно с сигналом фотодатчика; включение и отключение осветительной установки от сигнала фотодатчика при достижении заданного уровня освещенности; ручное (местное) включение и отключение осветительной установки кнопками, установленными на двери ящика. Дистанционное включение и отключение осветительной установки посредством устройств телемеханики от диспетчерских пунктов. Ящики управления освещением состоят из сварной металлоконструкции со степенью защиты IP54, внутри которой установлена монтажная панель с аппаратурой. Ввод в ящики, по требованию заказчика, может осуществляться снизу и сверху. Установка на стену производится через крепежные отверстия в задней стенке или при помощи ушей для крепления (по требованию заказчика). Общий вид ящиков приведен на рис..1, габаритные размеры и номинальные токи — в табл..1, принципиальные электрические схемы на рис.2, 3. |  |
| --- | --- |
|  | ЯУО 960Х – ХХ74 – 54 У3 ЯУО Ящик управления освещением 9 Класс НКУ 6 Группа класса НКУ 0Х Номер разработки: 01 – ящик с автоматическим управлением от фотореле и реле времени 02 – ящик с автоматическим управлением от фотореле ХХ Исполнение по току (см. таблицу 1) 7 Напряжение силовой цепи ~380В 4 Напряжение цепи управления ~220В 54 Степень защиты по ГОСТ 14254-96 У3 Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69 |

# Таблица 1

| Тип ящика | Iном. ящика, А | Автоматический выключатель | Контактор/ Пускатель | Тепловое реле | Максимальные габаритные размеры H×L×B (в×ш×г), мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Iн.р.,А | Тип | Iн.р., А | Тип | Пределы регулирования |  |
| ЯУО.9601 ЯУО.9602 | 3474 | 25 | ВА47-29 3р | 32 | КМИ-225 | 25 | РТИ 1322 | 17-25 | 500×400×200 |
|  | 3574 | 32 |  | 40 | КМИ-340 | 40 | РТИ 3353 | 23-32 |  |
|  | 3674 | 40 |  | 50 | КМИ-340 | 40 | РТИ 3355 | 30-40 |  |
|  | 3774 | 50 |  | 63 | КМИ-350 | 50 | РТИ 3357 | 37-50 | 600×500×200 |
|  | 3874 | 63 | ВА47-100 3р | 80 | КМИ-465 | 65 | РТИ 3359 | 48-65 |  |
|  | 3974 | 80 |  | 100 | КМИ-480 | 80 | РТИ 3363 | 63-80 |  |
|  | 4074 | 100 | ВА88-32 3р | 125 | ПМ 12-100 | 100 | РТТ 3 | 85-115 | 800×600×200 |
|  | 4174 | 125 | ВА88-33 3р | 160 | ПМ 12-125 | 125 | РТТ 3 | 106-143 |  |
|  | 4274 | 160 | ВА88-35 3р | 200 | ПМ 12-160 | 160 | РТТ 3 | 136-160 |  |

Принципиальная электрическая схема ЯУО 9601 Рис. 2

Принципиальная электрическая схема ЯУО 9602 Рис.3