ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ серии МК

Предназначены для коммутации цепей управления, сигнализации и защиты в стационарных установках, связанных с выработкой и распределением электроэнергии.

- Технические характеристики

| Наименование параметра Значение Номинальное напряжение, В: • постоянного тока • переменного тока от 12 до 220 от 24 до 380 Рабочий ток, А от 0,1 до 3,5 Количество пакетов 2, 4, 6 Максимальное число коммутируемых цепей, шт. 24 Масса, не более, кг 0,21 |  |
| --- | --- |

- Структура условного обозначения

МКХХ-ХХХХХХ/Х-ДХ Х3:

- МК – малогабаритный переключатель;

- XХ – конструктивное исполнение: В – с самовозвратом; Ф – с фиксацией; ВФ – с самовозвратом и фиксацией; СВФ – с сигнальной лампой в рукоятке, с самовозвратом и фиксацией; Ф з – с фиксацией и замком;

- ХХХХХ – обозначение типов подвижных контактов;

- МХ – обозначение типа рукоятки; 8с– фиксация подвижной контактной системы через 45 ° ; с – наличие стопора;

- Х3– климатическое исполнение (У, Т) и категория размещения

Соответствуют требованиям ТУ3428-002-05758859-99