Данные устройства специально предназначены для работы в электрогенераторных установках для заряда кислотных свинцовых аккумуляторов. Зарядка производится стабилизированным выходным напряжением с ограничением максимального тока. Когда напряжение аккумулятора ниже уровня полного заряда, зарядное устройство подает максимально возможный ток заряда, обеспечивающий максимально быструю зарядку. Когда напряжение батареи достигает верхнего значения, устройство переключается в режим постоянного зарядного напряжения и поддерживает аккумулятор полностью заряженным, обеспечивая максимальную долговечность аккумулятора.

Устройства типа SMPS-125 и SMPS-245 имеют дополнительный выходной сигнал (открытый коллектор n-типа) сигнализации о неисправности (FAIL), а так же режим увеличенного заряда (BOOST), который включается замыканием этого входа на минусовую клемму. В этом случае напряжение полного заряда составит 30 Вольт.

Данные зарядные устройства разработаны для постоянного соединения с аккумуляторами и не допускают перезаряда и газообразования.

Небольшой вес, габариты и высокая виброустойчивость позволяют производить их монтаж непосредственно внутри панелей управления электрогенераторов. Благодаря встроенным защитам от перегрузки и перегрева, данные устройства не выходят из строя при запуске двигателя и не требуют временного отключения.

Широкий диапазон напряжений питания позволяет их использование в условиях нестабильности напряжения электросети. Данные устройства допускают параллельную работу с зарядными генераторами двигателя и аналогичными зарядными устройствами для увеличения суммарных токов заряда. Устройства смонтированы на металлическом шасси и имеют металлический корпус, удобный для внутрипанельного монтажа. Электрические соединения производятся с помощью разъемного соединения.

| Наименование параметра | Ед. изм. | SMPS-125 | SMPS-245 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип |  | Импульсный, стабилизированный преобразователь, напряжения 100 кГц | Импульсный, стабилизированный преобразователь, напряжения 100 кГц |
| Выходное напряжение | Вольт | 13,7 | 27,4 |
| Выходное напряжение (режим Boost) | Вольт | 15 | 30 |
| Ток заряда | Ампер | 5 | 5 |
| Потребляемая мощность | Ватт | 73 | 145 |
| Диапазон напряжений | Вольт | 170-270 |
| Диапазон частоты | Гц | 45-65 |
| Рабочая температура | °C | -20…+70 |
| Защита от перегрева | - | да |
| Защита от КЗ | - | да |
| Ширина | мм | 90 |
| Длина | мм | 115 |
| Высота | мм | 62 |
| Вес | грамм | 260 | 270 |

Тел.8-916-575-84-94 ООО»ИлИра»